15 januari 2016

A16/07N

Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro vanaf vandaag te bestellen

- Eerste plug-in hybride model van de Audi Q-familie in Europa

- Sportief en comfortabel met maximale efficiëntie

Vanaf vandaag zullen klanten in België de Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro kunnen bestellen. De basisprijs bedraagt 82.910 euro. Na de zomer starten de leveringen van het gloednieuwe model. De plug-in hybride SUV heeft een puur elektrisch en dus emissievrij rijbereik van 56 km (NEDC-meting). De Audi Q7 e-tron staat bovendien in Belgische première tentoongesteld op het autosalon van Brussel.

De Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro is de eerste plug-in hybride ter wereld met een V6 TDI en de quattro-vierwielaandrijving. Hij accelereert in 6,2 s van 0 tot 100 km/u en haalt een normverbruik van 1,8 l diesel per 100 km. Zijn lithium-ionaccu heeft een capaciteit van 17,3 kWh en kan gewoon via het stopcontact worden opgeladen. Het puur elektrische rijbereik van de SUV volstaat voor een groot deel van de dagelijkse mobiliteit.

Standaard is de Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro rijkelijk uitgerust, met onder meer ledkoplampen, een laadkabel voor publieke laadpunten en een met een stekker voor zowel huishoudelijke als industriële stopcontacten, die ook voorzien is van een grafisch display. Dankzij de nieuwe tweefasige oplaadtechnologie duurt een volledige laadbeurt via een industrieel stopcontact met een vermogen van 7,2 kW slechts ongeveer tweeënhalf uur.

Ook standaard aan boord zijn de MMI Navigatie plus met MMI all-in-touch en de Audi virtual cockpit. Het tft-scherm met hoge resolutie staat garant voor haarscherpe beelden, zoals de weergave van de 'Powermeter', de energiestroom van het plug-in hybridesysteem, het rijbereik of de laadtoestand van de hoogspanningsaccu.

Het standaard thermomanagementsysteem met geïntegreerde warmtepomp werd speciaal voor de plug-in hybride in de Q7-familie ontwikkeld. Audi gebruikt deze technologie als eerste constructeur ter wereld en bepaalt zo een nieuwe referentie op het vlak van elektrisch rijbereik, interieurcomfort en efficiëntie van de klimaatregeling.

De Audi connect-module verbindt de Q7 e-tron quattro via de snelle LTE-standaard met het internet. Nieuw in het standaardaanbod zijn de diensten 'Audi connect Emergency call & Service'. Met de Audi MMI connect-app kunnen bijvoorbeeld het laadproces of de klimaatregeling van het interieur vanop afstand bediend worden en kunnen de accustatus en gegevens van voorbije ritten worden geraadpleegd.

De Audi groep stelt wereldwijd meer dan 80.000 personen te werk, waaronder 2.528 in België en 10.970 in Onderzoek & Ontwikkeling. In 2014 verkocht het merk met de vier ringen wereldwijd ca. 1.741.100 nieuwe wagens, waarvan er 29.939 ingeschreven werden in België. In ons land bereikte Audi in 2014 een marktaandeel van 6,20%.Van 2015 tot 2018 plant de onderneming een totale investering van ongeveer 24 miljard euro, voornamelijk in nieuwe producten en duurzame technologieën.